LY3FF konspektai A lygio licenzijai gauti.
Pavyzdžai yra iš egzaminų klausimų.
2016 (Update: 2018-02-17)

Veidrodinis kanalas

  FM imtuvas, kurio tarpinis dažnis lygus 21,4 MHz, priima siųstuvo, veikiančio 156 MHz dažniu, signalus. Imtuvo heterodinas veikia žemesniu nei priimamo signalo dažniu. Kito siųstuvo signalo antra harmonika sukelia trukdžius imtuve veidrodiniu kanalu. Šio siųstuvo darbo dažnis yra:
56,6 MHz.

Wiki rašo taip:

In heterodyne receivers, an image frequency is an undesired input frequency equal to the station frequency plus twice the intermediate frequency. The image frequency results in two stations being received at the same time, thus producing interference.

Sprendimas:
Imtuvo heterodinas veikia žemesniu nei priimamo signalo dažniu, reiškia ⨍LO < ⨍ — low side injection.
⨍img = ⨍ – 2⨍IF = 156 – 2 * 21.4 = 156 – 42.8 = 113.2 MHz. Tačiau:
  Kito siųstuvo signalo antra harmonika sukelia trukdžius imtuve veidrodiniu kanalu. Šio siųstuvo darbo dažnis yra.
Taigi, ⨍img yra antra harmonika, o siųstuvo darbo dažnis yra: ⨍img / 2 = 113.2 / 2 = 56.6 MHz.

Kontūro rezonancinio dažnio skaičiavimas

Kokiam dažniui suderintas A8 pav. pavaizduotas kontūras, kai L = 25 mH, C1 = 150 pF, C2 =
100 pF? (L = 25 mH, C = 250 pF) (Ats.: 2, 64 kHz.)

Skaičiavimas:

L – Henriais, C – Faradais

⨍O = 1 / 2π√(LC)= 2π√(0,025 × 2,5*10-10) ≈ 63662 Hz ≈ 64 kHz.
Veiksmų seka skaičiavimo mašinėle:
0,025 * 250 EXP 12± = √ * 2 * π = X→M 1 / MR = arba:
0,025 * 250 EXP 12± = √ * 2 * π = 1/ x

Induktyvioji varža
Kokia 50 H ritės induktyvioji varža esant 20 MHz dažniui? (6,28 kOm)

0,00005 H * 20000000 Hz * 2π =
≈ 1000 * 6,2831 ≈ 6,28 kOm

Mašinėle: 50 EXP 6± * 20 EXP 6 * 2 * π = (6283,18... Om)

Kondensatoriaus talpinės varžos skaičiavimas

Kokia 4 F kondensatoriaus talpinė varža esant 50 Hz dažniui?
Ats: 796 Om

X= 1 / (2π⨍C)

X = 1 / (2π * 0,000004 * 50) ≈ 796 Om

Mašinėle: 4 EXP 6 +- * 50 * 2 * π = 1/X = (≈ 795.77)

Superheterodininis imtuvas

Tarpinis dažnis	- IF	/ ⨍IF / Intermediate Frequency
Heterodinas	- LO	/ ⨍LO / Local Oscillator
Priimamas dažnis	- RF	/ ⨍RF / Radio Frequency

The frequency of the local oscillator fLO is set so the desired reception radio frequency fRF mixes to fIF. There are two choices for the local oscillator frequency because the dominant mixer products are at fRF ± fLO. If the local oscillator frequency is less than the desired reception frequency, it is called low-side injection (fIF = fRF − fLO); if the local oscillator is higher, then it is called high-side injection (fIF=fLO−fRF).

Taigi, kai IF = 455 Khz, RF = 3575 Khz, tai LO turi buti: (4030 KHz)
-LO = -IF – RF | * -1
LO = IF + RF
LO = 455 + 3575 = 4030 Khz

Kitu atveju būtų:
LO = RF – IF
LO = 3575 – 455 = 3120

* reikia papildomo paaiškinimo

Kondensatoriaus išsikrovimo skaičiavimas
Per kiek laiko 0,01 F talpos kondensatorius išsikraus nuo 20 V iki 7.36 V, jo kontaktus užtrumpinus 2 M rezistoriumi? (0,02s.)

ΔU = {I*T} over {C}	for DC current only! (I - current, T - time, C - capacitance).

Reiškia:

T = {ΔU * C} over {I} ir I = {ΔU over R}
Išvedam supaprastintą formulę:
T = {ΔU * C} over {ΔU div R}
gauname:
ΔU = 20-7.36 = 12.64 V
I = {12,64 over {2 cdot 10^6}} = 6,32 cdot 10^-6

T = {(20-7,36) cdot 0,01 cdot 10^-6} over {6,32 cdot 10^-6} = {12,64 cdot 10^-2} over {6,32} = 0,02 s

RC laiko konstanta

The RC time constant, also called tau, the time constant (in seconds) of an RC circuit, is equal to the product of the circuit resistance (in ohms) and the circuit capacitance (in farads), i.e.

 t = RC
It is the time required to charge the capacitor, through the resistor, by ≈ 63.2 percent of the difference between the initial value and final value or discharge the capacitor to ≈36.8 percent.

SI vienetų prefiksai

Multiplying Factor	SI Prefix	Scientific Notation
1 000 000 000 000 000 000 000 000	yotta (Y)	1024
1 000 000 000 000 000 000 000	zetta (Z)	1021
1 000 000 000 000 000 000	exa (E)	1018
1 000 000 000 000 000	peta (P)	1015
1 000 000 000 000	tera (T)	1012
1 000 000 000	giga (G)	109
1 000 000	mega (M)	106
1 000	kilo (k)	103
0.001	milli (m)	10-3
0.000 001	micro (µ)	10-6
0.000 000 001	nano (n)	10-9
0.000 000 000 001	pico (p)	10-12
0.000 000 000 000 001	femto (f)	10-15
0.000 000 000 000 000 001	atto (a)	10-18
0.000 000 000 000 000 000 001	zepto (z)	10-21
0.000 000 000 000 000 000 000 001	yocto (y)	10-24

Šaltiniai:
https://en.wikipedia.org/wiki/Superheterodyne_receiver
https://en.wikipedia.org/wiki/LC_circuit
http://www.electronics-tutorials.ws/inductor/ac-inductors.html
http://www.npl.co.uk/reference/measurement-units/si-prefixes/
http://electronics.stackexchange.com/questions/4951/how-do-i-calculate-how-fast-a-capacitor-will-discharge
https://en.wikipedia.org/wiki/RC_time_constant